技术参数

| 型号规格 | YB-D2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称排量(mL/r) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 转速(r/min) | 1000 |
| 额定压力(MPa) | 10 |
| 驱动功率(KW) | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | 12.4 |
| 重量(kg) | 5.5 | 9.5 | 16 | 22 |

双联泵规格表

| 型号规格 | 前泵排量 | 后泵排量 | 型号规格 | 前泵排量 | 后泵排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP21 | 16、20、25 | 4、6.3、10 | DP41 | 63、80、100 | 4、6.3、10 |
| DP31 | 31.5、40、50 | 4、6.3、10 | DP42 | 63、80、100 | 16、20、25 |
| DP32 | 31.5、40、50 | 16、20、25 | DP43 | 63、80、100 | 31.5、40、50 |

单泵外形尺寸

| 序号 | L | B | H | H1 | E | E1 | Jsd7 | t | hb9 | I | I1 | hs8 | K | d1 | w | h | D | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP1 | 153 | 90 | 114 | 57 | 80 | 36 | 15 | 17 | 5 | 36 | 20 | 75 | 100 | 9 | 5 | 10 | Z3/8” | Z1/4” |
| DP2 | 186 | 110 | 145 | 72.5 | 98 | 38 | 20 | 22 | 5 | 45 | 25 | 90 | 128 | 11 | 5 | 12 | Z1” | Z3/4” |
| DP3 | 211 | 130 | 170 | 85 | 109 | 44 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z1” | Z1” |
| DP4 | 227 | 150 | 200 | 100 | 118 | 49 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” |

双联泵外形尺寸

| 序号 | L | B | H | H1 | H2 | E | E1 | E2 | jsd7 | t | hb9 | I | I1 | hs8 | K | d1 | W | h | D | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP41 | 259 | 110 | 145 | 72.5 | 57 | 114 | 38 | 146 | 20 | 22 | 5 | 45 | 25 | 90 | 128 | 11 | 5 | 12 | Z1” | Z3/4” | Z1/4” |
| DP42 | 284 | 130 | 175 | 85 | 57 | 128 | 44 | 160 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z11/4” | Z1” | Z1/4” |
| DP43 | 304 | 130 | 175 | 85 | 72.5 | 135 | 44 | 182 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z11/4” | Z1” | Z3/4” |
| DP21 | 300 | 50 | 200 | 100 | 57 | 138 | 49 | 171 | 30 | 3 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” | Z1/4” |
| DP31 | 321 | 150 | 200 | 100 | 72.5 | 146 | 49 | 194 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” | Z3/4” |
| DP32 | 338 | 150 | 215 | 100 | 85 | 153 | 49 | 208 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z2 | Z1” | Z1” |